Источники бесперебойного питания серии EA900Pro 3/3 (10 кВА – 30 кВА)

Трехфазные источники бесперебойного питания серии EA900Pro 3/3 построены по схеме с двойным преобразованием напряжения (online). ИБП предназначены для защиты оборудования центров обработки данных (ЦОД), систем безопасности аварийного освещения, медицинского, научного и лабораторного оборудования, оборудования для управления технологическими процессами, любой другой критичной к качеству энергоснабжения трехфазной нагрузки небольшой и средней мощности.

По мощности линейка EA900Pro 3/3 включает в себя четыре модели – 10кВа, 15кВА, 20кВА и 30кВА. Каждая модель выпускаются в двух исполнениях – со встроенными батареями на небольшое время автономной работы (в наименовании маркировка S) и модели с мощным зарядным устройством, рассчитанные на работу от внешних АКБ (в наименовании маркировка H). Для моделей S доступно несколько различных конфигураций встроенных аккумуляторов.

### Отличительные особенности серии.

- Истинное двойное преобразование.

- Трехфазный источник бесперебойного питания (трехфазный вход, трехфазный выход).

- Цифровое управление. Выпрямитель на IGBT-транзисторах с коррекцией входного коэффициента мощности (PFC).

- Широкий диапазон входного напряжения.

- Не создает помех в электросети. Коэффициент нелинейных искажений по входу менее 3%

- Ручной и статический байпас в стандартной комплектации.

- Раздельный вход статического байпаса и выпрямителя в стандартной комплектации.

- Выходной коэффициент мощности 0,9. Стабильная работа с любыми типами нагрузки.

- Возможна работа в качестве преобразователя частоты.

- Интеллектуальное управление зарядом батарей.

- Возможность использовать в линейке 16 или 20 аккумуляторов 12В.

- Высокая надежность. При производстве используются только высококачественные компоненты и модули.

- Простое и понятное управление. Минимальные функциональные возможности не требуют от пользователя специфических знаний и умений.

- Возможность установки пользователем уровня выходного напряжения.

- Возможность установки пользователем уровня конечного разряда батарей.

- Стабильная работа с дизельным генератором большинства производителей.

- Поддерживают «холодный старт» от батарей.

- ЭКО режим для экономии электроэнергии.

- LCD-дисплей с минимально необходимым функционалом.

- LED индикация для отображения режима работы и сигнализации об ошибках.

- Параллельная работа для наращивания мощности либо для создания резервирования по схеме N+1 до шести источников бесперебойного питания (опционально).

- Мониторинг по порту RS-232 или USB в стандартной комплектации, “сухие контакты” карта RS-485 и SNMP-адаптер опционально.

Технические характеристики ИБП мощностью 10 кВА модели со встроенными АКБ (S).

| Модель | EA900Pro-S17 3/3 10 kVA | EA900Pro-S19 3/3 10 kVA | EA900Pro-S27 3/3 10 kVA | EA900Pro-S29 3/3 10 kVA | EA900Pro-S37 3/3 10 kVA | EA900Pro-S39 3/3 10 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 10 кВА / 9 кВт |
| Вход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В, (3Φ+N+PE) |
| Диапазон напряжения | 190В ~ 485В при нагрузке от 0% до 50% 277В ~ 485В при нагрузке от 50% до 100% |
| Частота | 50 / 60 Гц (авто определение) |
| Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Диапазон напряжения байпаса | -40% ~ +15% |
| Выход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В (устанавливается), (3Φ+N+PE) |
| Погрешность напряжения | ± 1% |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 0.1 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Крест фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THDi) | менее 2% (линейная нагрузка) менее 5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 мс |
| Перегрузочная способность инвертора | 101% ~ 125% переход в байпас через 10 мин. 125% ~ 150% переход в байпас через 1 мин. более 150% переход в байпас через 0.5 с. |
| Перегрузочная способность статического байпаса | 101% ~ 125% выключение через 20 мин. 125% ~ 150% выключение через 2 мин. более 150% выключение через 0.5 с. |
| Батарея |
| Номинальное напряжение | 240В |
| Конфигурация встроенных батарей | 20 х 7Ач | 20 х 9Ач | 40 х 7Ач | 40 х 9Ач | 60 х 7Ач | 60 х 9Ач |
| Количество линеек АКБ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Время резервиро-вания при нагрузке | 100% | 3 минуты | 4-5 минут | 6-7 минут | 9-10 минут | 13 минут | 20 минут |
|  | 50% | 7-8 минут | 10 минут | 20 минут | 25 минут | 30 минут | 45 минут |
| Максимальный ток заряда | до 3А |
| Система |
| Индикация | LCD-дисплей + LED |
| Аварийные сигналы | Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, перегрузка, неисправность вентиляторов и др. |
| Параллельная работа | до 6 шт. ИБП |
| Защита | От: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда батарей, пониженного или повышенного напряжения. |
| Мониторинг | RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) RS485 / AS400 / SNMP (опции) |
| Общие |
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
| Влажность | < 95% (без конденсата) |
| Уровень шума (1 метр) | менее 60 dB |
| Защита корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры ИБП (ШхГхВ), мм. | 350×785×1080 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм. | 472×910×1260 |
| Вес нетто, кг. | 110 | 115 | 154 | 168 | 200 | 218 |
| Вес брутто, кг. | 125 | 130 | 170 | 183 | 215 | 233 |

Технические характеристики ИБП мощностью 15 кВА модели со встроенными АКБ (S).

| Модель | EA900Pro-S27 3/3 15 kVA | EA900Pro-S29 3/3 15 kVA | EA900Pro-S37 3/3 15 kVA | EA900Pro-S39 3/3 15 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 15 кВА / 13,5 кВт |
| Вход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В, (3Φ+N+PE) |
| Диапазон напряжения | 190В ~ 485В при нагрузке от 0% до 50% 277В ~ 485В при нагрузке от 50% до 100% |
| Частота | 50 / 60 Гц (авто определение) |
| Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Диапазон напряжения байпаса | -40% ~ +15% |
| Выход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В (устанавливается), (3Φ+N+PE) |
| Погрешность напряжения | ± 1% |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 0.1 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Крест фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THDi) | менее 2% (линейная нагрузка) менее 5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 мс |
| Перегрузочная способность инвертора | 101% ~ 125% переход в байпас через 10 мин. 125% ~ 150% переход в байпас через 1 мин. более 150% переход в байпас через 0.5 с. |
| Перегрузочная способность статического байпаса | 101% ~ 125% выключение через 20 мин. 125% ~ 150% выключение через 2 мин. более 150% выключение через 0.5 с. |
| Батарея |
| Номинальное напряжение | 240В |
| Конфигурация встроенных АКБ | 40 х 7Ач | 40 х 9Ач | 60 х 7Ач | 60 х 9Ач |
| Количество линеек АКБ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Время резервирования при нагрузке | 100% | 4 минуты | 6 минут | 7-8 минут | 10 минут |
|  | 50% | 10 минут | 15 минут | 20 минут | 25 минут |
| Максимальный ток заряда | до 3А |
| Система |
| КПД | Нормальный режим: более 93% ECO режим: более 98% |
| Индикация | LCD-дисплей + LED |
| Аварийные сигналы | Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, перегрузка, неисправность вентиляторов и др. |
| Параллельная работа | до 6 шт. ИБП |
| Защита | От: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда батарей, пониженного или повышенного напряжения. |
| Мониторинг | RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) RS485 / AS400 / SNMP (опции) |
| Общие |
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
| Влажность | < 95% (без конденсата) |
| Уровень шума (1 метр) | менее 60 dB |
| Защита корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм. | 350×785×1080 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм. | 472×910×1260 |
| Вес нетто, кг. | 157 | 169 | 203 | 221 |
| Вес брутто, кг. | 172 | 184 | 218 | 236 |

Технические характеристики ИБП мощностью 20 кВА и 30 кВА модели со встроенными АКБ (S).

| Модель | EA900Pro-S27 3/3 20 kVA | EA900Pro-S29 3/3 20 kVA | EA900Pro-S37 3/3 20 kVA | EA900Pro-S39 3/3 20 kVA | EA900Pro-S39 3/3 30 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт |
| Вход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В, (3Φ+N+PE) |
| Диапазон напряжения | 190В ~ 485В при нагрузке от 0% до 50% 277В ~ 485В при нагрузке от 50% до 100% |
| Частота | 50 / 60 Гц (авто определение) |
| Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Диапазон напряжения байпаса | -40% ~ +15% |
| Выход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В (устанавливается), (3Φ+N+PE) |
| Погрешность напряжения | ± 1% |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 0.1 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Крест фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THDi) | менее 2% (линейная нагрузка) менее 5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 мс |
| Перегрузочная способность инвертора | 101% ~ 125% переход в байпас через 10 мин. 125% ~ 150% переход в байпас через 1 мин. более 150% переход в байпас через 0.5 с. |
| Перегрузочная способность статического байпаса | 101% ~ 125% выключение через 20 мин. 125% ~ 150% выключение через 2 мин. более 150% выключение через 0.5 с. |
| Батарея |
| Номинальное напряжение | 240В |
| Конфигурация встроенных АКБ | 40 х 7Ач | 40 х 9Ач | 60 х 7Ач | 60 х 9Ач | 60 х 9Ач |
| Количество линеек АКБ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Время резервирования в минутах при нагрузке | 100% | 2-3 | 4 | 4-5 | 7-8 | 4 |
|  | 50% | 6 | 10 | 12 | 17 | 10 |
| Максимальный ток заряда | до 3А |
| Система |  |
| КПД | Нормальный режим: более 93% ECO режим: более 98% |
| Индикация | LCD-дисплей + LED |
| Аварийные сигналы | Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, перегрузка, неисправность вентиляторов и др. |
| Параллельная работа | до 6 шт. ИБП |
| Защита | От: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда батарей, пониженного или повышенного напряжения. |
| Мониторинг | RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) RS485 / AS400 / SNMP (опции) |
| Общие |
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
| Влажность | < 95% (без конденсата) |
| Уровень шума (1 метр) | менее 60 dB |
| Защита корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм. | 350×785×1080 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм. | 472×910×1260 |
| Вес нетто, кг. | 163 | 175 | 210 | 227 | 235 |
| Вес брутто, кг. | 178 | 190 | 225 | 242 | 250 |

Технические характеристики ИБП мощностью 10 кВА - 30 кВА модели с внешними АКБ (H).

| Модель | EA900Pro-H 3/3 10 kVA | EA900Pro-H 3/3 15 kVA | EA900Pro-H 3/3 20 kVA | EA900Pro-H 3/3 30 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность | 10 кВА / 9 кВт | 15 кВА / 12,5 кВт | 20 кВА / 18 кВт | 30 кВА / 27 кВт |
| Вход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В, (3Φ+N+PE) |
| Диапазон напряжения | 190В ~ 485В при нагрузке от 0% до 50% 277В ~ 485В при нагрузке от 50% до 100% |
| Частота | 50 / 60 Гц (авто определение) |
| Диапазон частоты | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.99 |
| Диапазон напряжения байпаса | -40% ~ +15% |
| Выход |
| Номинальное напряжение | 360/380/400/415В (устанавливается), (3Φ+N+PE) |
| Погрешность напряжения | ± 1% |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 0.1 Гц |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Крест фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THDi) | менее 2% (линейная нагрузка) менее 5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 мс |
| Перегрузочная способность инвертора | 101% ~ 125% переход в байпас через 10 мин. 125% ~ 150% переход в байпас через 1 мин. более 150% переход в байпас через 0.5 с. |
| Перегрузочная способность статического байпаса | 101% ~ 125% выключение через 20 мин. 125% ~ 150% выключение через 2 мин. более 150% выключение через 0.5 с. |
| Батарея |
| Номинальное напряжение | 192В или 240В (устанавливается) |
| Встроенные АКБ | нет |
| Максимальный ток заряда | 1А/2А/5A/7A (устанавливается) |
| Система |
| КПД | Нормальный режим: более 93% ECO режим: более 98% |
| Индикация | LCD-дисплей + LED |
| Аварийные сигналы | Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, перегрузка, неисправность вентиляторов и др. |
| Параллельная работа | до 6 шт. ИБП |
| Защита | От: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда батарей, пониженного или повышенного напряжения. |
| Мониторинг | RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) RS485 / AS400 / SNMP (опции) |
| Общие |
| Рабочая температура | 0°С ~ 40°С |
| Влажность | < 95% (без конденсата) |
| Уровень шума (1 метр) | менее 60 dB |
| Защита корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры ИБП (ШхГхВ), мм. | 350×655×732 |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм. | 472×780×920 |
| Вес нетто, кг. | 55 | 60 | 61 | 65 |
| Вес брутто, кг. | 65 | 70 | 71 | 75 |